Типовая схема узла учета воды Ду (25), 32, 40, 50, (65)

Типовой водомерный узел функционально разделен на 2 части:

1 – участок преобразования значений расхода и давления в измеряемые величины: количество импульсов и ток (устанавливается в подвале на вводе в здание).

2 – модуль регистрации и передачи данных на диспетчерский компьютер (устанавливается в подъезде, служебном помещении).

участок первичных преобразователей изображен на рисунке 1.

Рисунок 1

1– преобразователь давления с токовым выходом 4-20 мА,
2 – электромагнитный преобразователь расхода ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Ф
3 – шаровый кран ФБ39 210 0Х0 700 – 00
4 – монтажная рама

Со стороны внешних фланцев прикрепляются переходные конуса. Конфигурация зависит от геометрии ввода в здание и внутридомового трубопровода. Возможно крепление без сварки с помощью фланцевых адаптеров или муфт.

Монтажная рама является унифицированной конструкцией, и позволяет крепить узел к кронштейнам или подставкам на месте эксплуатации; обеспечивает жесткость конструкции. Кронштейны и подставки проектируются в соответствии с привязкой к месту эксплуатации.

Модуль регистрации и передачи данных состоит из регистратора ВЗЛЕТ ИВК 102, адаптера ВЗЛЕТ АССВ-030 (GSM) или ВЗЛЕТ АСЕВ-040 (Ethernet). Данное оборудование устанавливается в монтажный шкаф. Также здесь монтируется источники питания. Адаптеры АС-030 (040) обеспечивают связь с диспетчерским компьютером, мониторинг нештатных ситуаций. Дополнительно адаптер имеет четыре входа для сигналов типа “сухой контакт”, к которым могут быть подключены охранные и пожарные извещатели, а также извещатель о затоплении. Один из входов может быть настроен для ввода активного электрического сигнала. Указанное использование входных сигналов для извещателей не является обязательным. Пользователь может интерпретировать их по собственному усмотрению.

Данная конфигурация оборудования позволяет объединить все узлы учета в информационно-измерительную систему «Взлет ИИС» (Государственный реестр СИ РФ
№24591-03 (сертификат об утверждении типа RU.С.34.004.А №14524) или аналогичную. Это делает возможным применение указанных средств для коммерческих расчетов.

Перечень оборудования и материалов:

Электромагнитный преобразователь расхода ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Ф – 1 шт.

Преобразователь давления (выход 4-20 мА, питание 24 В) с присоединительной арматурой – 1 шт.

Вентиль шаровый ФБ39 210 0Х0 700 – 00 – 2 шт.

Регистратор ВЗЛЕТ ИВК-102 – 1 шт.

Адаптер ВЗЛЕТ АССВ-030 или АСЕВ-040 – 1 шт.

Источник электропитания ИВП-24.24 – 2 шт.

Монтажный шкаф – 1 шт.

Монтажная рама – 1 шт.

Болты, гайки М 14, кабели питания, кабели связи.

Стоимость типовой части узла учета (60000 рублей без НДС

Стоимость монтажа и дополнительных материалов будет определяться после обследования места установки и для каждой точки установки будет индивидуальной.

# Text boxes

2

3

3

4

1